Приложение №2

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Переустройство и перенос сетей наружного освещения от ТП-902 по. ул. Крупской».

- Место выполнения работ: г.Пенза, ул. Крупской».

- Срок выполнения работ:

Срок начала работ: в течение 1 (Одного) рабочего дня  с момента подписания договора.

Срок окончания работ: до 30.12.22г.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ, устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

Участник  в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ, являющихся предметом запроса предложений, в соответствии с приложенным техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ; а именно:

- разработать проектную документацию на переустройство сетей наружного освещение с прокладкой кабеля АВБбШв 4х25 мм2 от существующего шкафа НО на ТП-902 до проектируемых опор (№1 - №10) типа ОГК по ул. Крупской на участке от ул. Гагарина в сторону дома №6 по ул. Гагарина и установкой на них светодиодных светильников типа Волна в количестве 10 штук.

- трассу строительства переустраиваемых сетей наружного освещения с учетом обеспечения сохранности, охранной зоны и коридора для технологического обслуживания запросить в МУП «ОГСАГиТИ».

- проект переустройства сетей наружного освещения согласовать с Заказчиком, и с Управлением градостроительства и архитектуры города Пензы.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в   2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- Подрядчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- подрядчик обязуется произвести выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании. После выполнения работ необходимо выполнить восстановление благоустройства и сдать его по Акту приема в Департамент ЖКХ г. Пензы.

- Приемка работ: Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением  Госкомстатом России от 11.11.1999 г.  Расчет производится не позднее 10 (десяти) календарных дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и подписания актов форм № КС-2, № КС-3,

- Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в техническом задании, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Ведомость работ и материалов

На переустройство и перенос сетей наружного освещения от ТП-902 по ул. Крупской

| №№ П/П | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Светильник ЖКУ-100 | шт | 10 |  |
| 2 | Опора ж/б | шт | 10 |  |
| 3 | Кронштейн для светильника | шт | 10 |  |
| 4 | Кабель на тросе АВВГ 4х16мм2 | м | 245 |  |
| 5 | СИП 2х16мм2 | м | 315 |  |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Установка опоры метал. фланцевой с закладной деталью | шт | 10 |  |
| 2 | Установка кронштейна для светильника | шт | 10 |  |
| 3 | Монтаж светильника светодиодного | шт | 10 |  |
| 4 | Прокладка кабеля АВБбШв 4х25мм2 в земле | м | 164 |  |
| 5 | Прокладка кабеля АВБбШв 4х25мм2 в трубе ø50 в земле | м | 77 |  |
| 6 | Прокладка кабеля АВБбШв 4х25мм2 в земле методом ГНБ | м | 66 | 5 участков |
| 7 | Затягивание кабеля АВБбШв 4х25мм2 в опору | м | 28 |  |
| 8 | Затягивание кабеля 3х1,5мм2 в кронштейн и опору | м | 120 |  |
| 9 | Разделка концевая кабеля 4х25мм2 | разделка | 20 |  |
| 10 | Разделка концевая кабеля 3х1,5мм2 | разделка | 20 |  |
| 11 | Установка соединительной коробки ЕКМ в опору | шт | 10 |  |
| 12 | Монтаж заземления опоры | шт | 10 | См. приложение |
| 13 | Присоединение жил кабеля сеч. 25мм2 к оборудованию | жила | 4 |  |
|  | Прочее |  |  |  |
| 1 | Замер сопротивление изоляции кабеля 4х25мм2 | линия | 10 |  |
| 2 | Замер сопротивление изоляции кабеля 3х1,5мм2 | линия | 10 |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1 | Опора метал. ОГКф-8м | шт | 10 |  |
| 2 | Закладная деталь фундамента опоры ФБ-0,159-1,5 | шт | 10 |  |
| 3 | Кронштейн для светильника К1-2,0-2,0-1-1 | шт | 10 |  |
| 4 | Кабель ВВГ 3х1,5мм2 | м | 120 |  |
| 5 | Кабель АВБбШв 4х25мм2 | м | 352 |  |
| 6 | Соединит. коробка ЕКМ-2035-4S6-1R c авт. Выкл. ВА47-29 1р 6А | шт | 10 |  |
| 7 | Светильник ВОЛНА LED-100-ШБ2/У50 | шт | 10 |  |
| 8 | Труба жесткая ПНД ø 50 мм | м | 77 |  |
| 9 | Песок | м3 | 15 |  |
| 10 | Кирпич | шт | 656 |  |
| 11 | Щебень для установки закладной детали опоры | м3 | 3 |  |
| 12 | Бетон для заливки закладной детали опоры | м3 | 3 |  |
| 13 | Сталь угловая оцинкованная 50х50х5 мм L=2,5м | шт | 10 | Для заземления опор |
| 14 | Сталь полосовая оцинкованная 40х5 мм | м | 5 | Для заземления опор |