Приложение №1.

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-507а (ф.1.3)  до муфты М1 на границе земельного участка с кадастровым номером 58:29:3002008:447, г.Пенза, ул.Окружная, 115Б).

- Место выполнения работ: г.Пенза, ул.Окружная, 115Б.

- Срок выполнения работ: до 10.06.2022 г.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

Участник закупок в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ, являющихся предметом запроса предложений, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта 136-08-21-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в 2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением  Госкомстатом России от 11.11.1999 г.  Расчет производится не позднее 10 (десяти) календарных дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и подписания актов форм № КС-2, № КС-3,

- Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Кабель АВБбШв 4х240 мм2-1 кВ (410 метров) предоставляется Заказчиком.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-507а (ф.1.3) |
| 1 | Рытье траншеи тип Т-1 (стр.длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 305/54,9 м3 |
| 2 | Обратная засыпка траншеи | 36,6 м3 |
| 3 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 18,3 м3 |
| 4 | Засыпка песка | 18,3 м3 |
| 5 | Укладка кирпича (ГОСТ 530-95*) | 916 шт. |
| 6 | Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ-100 SDR 17, d-160х9,5 мм | 76м. |
| 7 | Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ-100 SDR 17, d-160х9,5 мм (на ГНБ) | 75 м. |
| 8 | Пересечение методом ГНБ L-15м | 1 шт |
| 9 | Пересечение методом ГНБ L-60м | 1 шт |
| 10 | Вскрытие асфальта | 30 м3 |
| 11 | Засыпка щебня | 3 м3 |
| 12 | Засыпка чернозема | 28 м3 |
| 13 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 35 шт. |
| 14 | Прокладка кабеля силового АВБбШв 4х240 мм2-1 кВ | 410 м. |
| 15 | Установка муфты концевой 4-х жильной наруж. установки, на каб.150 кв.м. 3КНТn-10-150/240 | 1 шт. |
| 16 | Установка муфты соединительной 4-х жильной на кабель 150-240 кв.мм.4ПСТn(б)-1-150/240(Б) | 2 шт. |
| 17 | Пуско-наладочные работы в необходимом объеме |  |
|  | Восстановление благоустройства: |  |
|  | Восстановление асфальтового покрытия | 34,5 м² |